АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404600, г. Ленинск, ул. В. И. Ленина, 209

e-mail: ra_lenin@volganet.ruОКПО 04024109

от__________________ №_________________

на № _______________от_______________

Администрация Ленинского муниципального района просит Вас разместить на официальных сайтах вашего поселения правила безопасного пользования газом в быту:

В последние годы нередки несчастные случаи, связанные с использованием газа, причины которых кроются в несоблюдении гражданами правил пользования газом в быту и ненадлежащем техническом состоянии внутридомового газового оборудования (ВДГО/ВКГО). Населению важно помнить и соблюдать Правила пользования газом в быту, утвержденные Приказом ВО «Росстройгазификации» при Совете Министров РСФСР от 26 апреля 1990 г.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, — на домовладельцев. Собственники домовладений должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

#### Население, использующее газ в быту, обязано:

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток

#### Населению запрещается:

— Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Что делать, если пахнет газом?

В квартире:

- закройте вентиль на газовой трубе

- немедленно откройте окна, устройте сквозняк

- не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв

- вызовите аварийную службу по телефону 04

ВАЖНО! Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении!

В подъезде:

- предупредите жильцов о возможной опасности

- покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 04

- держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой

Куда звонить, если вы почувствовали запах газа?

Аварийно-диспетчерская служба: 04.

ПОМНИТЕ! Нарушение Правил пользования газовыми приборами приводит к трагическим последствиям — отравлениям продуктами сгорания со смертельным исходом, термическим ожогам, утрате жилья при пожарах из-за воспламенения газовоздушной смеси, удушью.

Глава администрации

Ленинского муниципального района                                           Н.Н.Варваровский

8(84478)4-24-44

Э.А.Дубина

# Text boxes

Главам городского

и сельских поселений